# Версия прошивки 0.20

Дата выпуска 2018.02.28

## Новые функции

Передача сообщений мониторинга по протоколу EGTS на основной сервер.

Передача сообщений мониторинга на дополнительный сервер.

Группирование сообщений мониторинга во время передачи для сокращения трафика.

Автоматическая связь с сервером WEB-конфигурации.

## Исправление ошибок

Исправлена ошибка отсутствия автоматического перезапуска после обновления прошивки через WEB.

Добавлена передача серийного номера сообщения в протоколе SatLite.

## Описание функций

### Передача сообщений мониторинга по протоколу EGTS на основной сервер

Трекер может быть настроен для передачи сообщений на основной сервер как по протоколу SatLite4 так и по протоколу EGTS.

Для настройки функции в команде AT+SMSD добавлен параметр <тип протокола>:

AT+SMSD=<пароль>,<адрес сервера>,<порт сервера>,<тип протокола>

тип протокола – может принимать значения:

SLT – передача на основной сервер по протоколу SatLite

EGTS – передача на основной сервер по протоколу EGTS

### Передача сообщений мониторинга на дополнительный сервер

Трекер может быть настроен для передачи сообщений на дополнительный сервер как по протоколу SatLite так и по протоколу EGTS.

Передача на дополнительный сервер производится без прерывания передачи сообщений на основной сервер.

Передача на дополнительный сервер и на основной сервер могут производиться по разным протоколам независимо.

Для настройки функции добавлена команда:

AT+SASD=<пароль>,<адрес сервера>,<порт сервера>,<тип протокола>

тип протокола – может принимать значения:

Off – передача на дополнительный сервер отключена

SLT – передача на дополнительный сервер по протоколу SatLite

EGTS – передача на дополнительный сервер по протоколу EGTS

Внимание! В интервалы времени, когда функция передачи на дополнительный сервер отключена, сообщения для дополнительного сервера не накапливаются и не могут быть в последствии переданы.

### Группирование сообщений мониторинга во время передачи для сокращения трафика

Функция позволяет отправлять несколько сообщений на сервер, объединяя их в один пакет длиной до 1500 байт. Что позволяет сократить трафик, уменьшая количество служебных TCP-IP данных для передачи каждого сообщения.

Для настройки функции добавлена команда:

AT+SSPR=<задержка WEB-конфигуратора>,<задержка основного сервера>,<задержка дополнительного сервера>

задержка основного сервера и задержка дополнительного сервера – могут принимать значения N от 0 до 17280. Задержка равна N*10 секунд. Данные значения определяют, как долго трекер может откладывать отправку сообщения после его генерации для накопления нескольких сообщений в пакете. Очередной пакет отправляется на сервер при наступлении любого из событий:

истекло время задержки сообщения

собран пакет максимально возможной длины

сгенерировано высокоприоритетное сообщение

### Автоматическая связь с сервером WEB-конфигурации

Функция позволяет установить периодичность проверки необходимости связи трекера с  сервером WEB-конфигурации компании «Спутниковые решения».

Для настройки функции в команде AT+SSPR имеется параметр задержка WEB-конфигуратора. Параметр может принимать значения от 0 до 17280 минут.

Если выбрано значение 0, трекер не производит проверку и может выходить на связь с сервером WEB-конфигурации только по запросу пользователя.

Значения отличные от 0 позволяют определить баланс между оперативностью связи для изменения настроек и трафиком.

Внимание! Для обеспечения безопасности доступа при использовании автоматической связи трекера с сервером WEB-конфигурации рекомендуется установить пользовательский пароль повышенной сложности.

### Взаимодействие трекера по протоколу EGTS

#### Авторизация

В процессе установления связи трекер сообщает серверу свои данные в подзаписи EGTS_SR_TERM_IDENTITY сервиса EGTS_AUTH_SERVICE.

В поле TID передается серийный номер трекера.

В поле IMEI передается IMEI GSM модема.

В ответ на запрос сервер ожидает подтверждения приема пакета и подтверждения обработки запроса авторизации.

#### Передача сообщений мониторинга

Для передачи данных мониторинга используются подзаписи EGTS_SR_POS_DATA, EGTS_SR_STATE_DATA и EGTS_SR_AD_SENSORS_DATA сервиса EGTS_TELEDATA_SERVICE.

Подзапись EGTS_SR_POS_DATA передает:

время

широту

долготу

скорость

азимут

высоту над уровнем моря						(опционально)

состояние зажигания (бит 0 поля DIN)				(опционально)

состояние дискретного входа (бит 1 поля DIN)			(опционально)

состояние движения (поле MV)					(опционально)

Подзапись EGTS_SR_STATE_DATA передает:

напряжение внешнего питания (поле MPSV)			(опционально)

напряжение аккумулятора трекера (поле IBV)			(опционально)

Подзапись EGTS_SR_AD_SENSORS_DATA передает:

напряжение аналогового входа (поле ANS[0])			(опционально)

значение частотного или счетного входа (поле ANS[1])	(опционально)

показания 2х термодатчиков 1-wire (поля ANS[2] ANS[3])	(опционально)

показания 2х ДУТ (поля ANS[4] ANS[5])				(опционально)

температура 2х ДУТ (поля ANS[6] ANS[7])			(опционально)

Все опциональные значения передаются, только если они настроены в командах AT+MSG1 и AT+MSG2.

# Версия прошивки 0.22

Дата выпуска 2018.03.05

Исправление ошибок

# Версия прошивки 0.24

Дата выпуска 2018.04.23

## Новые функции

Добавлена реализация сбора данных 2го частотного входа для ревизии плат с аппаратной поддержкой 2го частотного входа через контакт интерфейса RS485.

# Версия прошивки 0.25

Дата выпуска 2018.05.10

## Новые функции

Добавлена возможность работы в роуминге и реализован алгоритм оптимизации трафика в роуминге.

Для работы в роуминге предусмотрены дополнительные параметры минимального и максимального интервалов времени для генерации данных в активном режиме и режиме стоянки.

Кроме того, для работы в роуминге предусмотрены дополнительные параметры для группирования сообщений мониторинга во время передачи.

Добавлена функция определения угла наклона объекта по данным акселерометра.

# Версия прошивки 0.27

Дата выпуска 2018.08.16

## Новые функции

### Поддержка iButton

Добавлена функция чтения идентификаторов ключей по 1-Wire.

Функция чтения идентификаторов ключей по 1-Wire может быть активирована как самостоятельно, так и одновременно с функцией чтения температуры датчиков по 1-Wire.

#### Включение функции

Для активации функции необходимо настроить генерацию сообщения с идентификатором ключа iButton или генерацию сообщения со временем ключа iButton через команду AT+MGS1.

Функция проверяет шину 1-Wire и при появлении на ней устройства с любым идентификатором (не только DS1990 с Family-code 1) отправляет сообщение на сервер.

Внимание! При одновременном включении функции чтения идентификаторов ключей и функции чтения температуры датчиков по 1-Wire, важно зарегистрировать идентификаторы все датчиков командой AT+TSID. В противном случае незарегистрированный датчик будет распознан как iButton.

#### Алгоритм посылки информации об iButton на сервер

Функция может работать в одном из следующих режимов:

CARD – при обнаружении iButton блок генерирует внеочередное сообщение на сервер с идентификатором карты и/или временем прикладывания. Далее, до тех пор, пока iButton виден на шине, в очередных сообщениях на сервер данные повторяются. При пропадании связи с iButton данные перестают передаваться.

KEY – при обнаружении iButton блок генерирует внеочередное сообщение на сервер с идентификатором карты и/или временем прикладывания. Далее данные повторяются до тех пор, пока блок не будет перезапущен или не будет приложен другой iButton.

Для настройки режима добавлена команда AT+IBTN.

### Новый алгоритм индикации внешних датчиков

Реализованы следующие режимы индикации работы внешних датчиков (красный светодиод)

| Режим | Состояние |
| --- | --- |
| Не горит | Датчики не используются |
| Горит постоянно | Все датчики на связи и передают правильные значения. |
| 3 коротких вспышки | От какого-либо из датчиков приходит ответ с данными вне рабочего диапазона. |
| 2 коротких вспышки | Приходит плохой ответ от какого-либо из датчиков (коллизия или ошибка на шине). |
| 1 короткая вспышка | Нет ответа от какого-либо из датчиков (обрыв). |
| Мигание: ½ секунды горит, ½ секунды не горит | Обнаружен iButton |

При одновременном возникновении различных состояний у нескольких датчиков, более высокий приоритет имеет режим, расположенный ниже в таблице.

### Добавлена возможность настройки периода работы в режиме глубокого сна

Блок входит в режим глубокого сна, если он запитан от бортовой сети с критически низким уровнем (сильный разряд АКБ ТС во время длительной стоянки) или если питание от бортовой сети отключено и блок работает от внутреннего АКБ.

Находясь в режиме глубокого сна блок периодически просыпается для кратковременного сбора данных и установления связи с сервером.

До версии 0.27 был задан постоянный период 2 ч.

В версии 0.27 период для разных ситуаций может быть настроен.

Для настройки функции добавлена команда:

AT+BPWR=<период 1>,<резерв>,<период 3>

период 1 – определяет периодичность пробуждения при работе от бортовой сети с критически низким уровнем или от внутреннего АКБ с нормальным зарядом. Параметр может принимать значения N от 0 до 255. Период равен N*10 минут. Значение по умолчанию – 12 (2 ч.). 0 – не просыпаться.

период 3 – определяет периодичность пробуждения при работе от внутреннего АКБ с критически низким уровнем. Параметр может принимать значения N от 0 до 255. Период равен N*60 минут. Значение по умолчанию – 0. 0 – не просыпаться.

## Исправления ошибок

Исправлена ошибка некорректной передачи значения счетного входа (появилась в версии 0.25).

Исправлена ошибка зависания связи по GSM/GPRS.

# Версия прошивки 0.28

Дата выпуска 2018.10.25

## Исправления ошибок

Исправлена ошибка зависания блока при взаимодействии с дефектным датчиком DS18B20.

Дефект датчика проявляется в том, что после посылки блоком команд в шину 1-Wire, дефектный датчик «занимает шину» (притягивает линию данных к земле) и остается в таком состоянии бесконечно долго (напряжение на шине 1-1.5В).

Подобное поведение датчика приводило к зависанию блока с версиями прошивок до 0.28.

В версии прошивки 0.28 ошибка зависания устранена. Однако наличие на шине  дефектного датчика по-прежнему может приводить к сбоям: невозможно при сканировании определить все датчики, подключенные к шине; невозможно при чтении температуры получить данные от всех датчиков, подключенных к шине.

# Версия прошивки 0.29

Дата выпуска 2018.11.09

## Новые функции

Добавлена поддержка беспроводной связи по Bluetooth между блоком и персональным компьютером для настройки и диагностики через программу конфигурации.

# Версия прошивки 0.30 бета

Дата выпуска 2018.11.20

## Исправления ошибок

Модернизирован алгоритм аварийного перезапуска модема при невозможности установления связи с серверами.

Перезапуск модема производится, если в течение 15 мин блок не может установить связь ни с одним из Интернет серверов (телематическим или служебным).

# Версия прошивки 0.31

Дата выпуска 2018.11.30

## Новые функции

### Функция второго универсального входа вместо шины 1-Wire

Функция позволяет использовать входа блока 1-Wire в качестве второго универсального входа.

Для включения функции используется команда AT+C1WR

AT+C1WR=<пароль>,<режим входа>

режим входа – может принимать значения:

1WIRE – вход используется для связи с внешними датчиками по протоколу 1-Wire

INP2 – вход используется в качестве 2го универсального входа

После включения функции 2го универсального входа сбор данных по протоколу 1-Wire прекращается!

Второй универсальный вход одновременно может поддерживать функции:

дискретного входа,

счетного входа,

частотного входа,

входа тревожной кнопки,

входа зажигания.

Активный уровень для 2го дискретного входа, входа тревожной кнопки и входа зажигания – замыкание на землю (потенциал на входе не выше 1.3 В).

Вход рекомендуется использовать для сопряжения с выходами датчиков типа «открытый коллектор» или «сухой контакт».

Запрещается подавать на вход напряжение выше 5В!

В случае если напряжение на выходе датчика может превышать значение 5В, рекомендуется включать между выходом датчика и входом блока защитный диод (кремниевый или диод Шотки) анодом к входу блока.

После включения функции 2го входа, для настройки сбора данных 2го дискретного входа, 2го счетного входа, 2го частотного входа используется команда AT+MSG1.

Для настройки входа зажигания используется команда AT+SPWR.

AT+SPWR=<пароль>,<тип сети>,<определение зажигания>

определение зажигания – может принимать значения:

0 – по напряжению питания блока

1 – по напряжению аналогового входа

2 – по напряжению универсального входа 2 (зажигание включено при замыкании входа на землю).

Для настройки входа тревожной кнопки используется команда AT+CALM.

AT+CALM=<пароль>,<действие>,<номер>,<вход тревожной кнопки>

вход тревожной кнопки – может принимать значения:

INP1 – тревожная кнопка подключена к 1му универсальному входу (активный уровень - плюс)

INP2 – тревожная кнопка подключена ко 2му универсальному входу (активный уровень - земля)

### Функция настройки фильтра угла возвышения GNSS

Функция позволяет изменить настройку фильтра угла возвышения GNSS приемника.

Для настройки функции используется команда AT+GNSS

AT+GNSS=<пароль>,<порог угла возвышения>

порог угла возвышения – минимальный угол в градусах, ниже которого спутники исключаются из решения.

Диапазон значений параметра порог угла возвышения: -1..60. Значение по-умолчанию: -1.

При выборе значения -1 настройка GNSS приемника не производится и в нем остается заводская настройка.

## Исправления ошибок

Оптимизирован алгоритм удаленного обновления прошивок для автоматического «докачивания» файла после длительного пропадания связи или перезапуска блока.

# Версия прошивки 0.32

## Исправления ошибок

Устранена ошибка входа в режим глубокого энергосбережения при наличии USB связи с ПК.

# Версия прошивки 0.40

Дата выпуска 2019.03.07

## Новые функции

### Поддержка датчика температуры DS1921G

Датчик температуры DS1921G по шине 1-Wire может быть использован наравне с DS18B20.

### Поддержка голосовой связи через Bluetooth гарнитуру

???

### Поддержка связи с беспроводными (BLE) ДУТ «Эскорт»

Функция доступна на блоках оборудованных модулем BLE связи.

### Функция одометра по данным GNSS

Функция позволяет определять с высокой точностью пробег ТС независимо от частоты передачи данных на сервер мониторинга.

### Оптимизация прорисовки трека

Оптимизированный алгоритм прорисовки трека позволяет повысить качество визуализации трека в системах мониторинга и в тоже время минимизировать количество требуемых сообщений.

Алгоритм позволяет одинаково четко отследить изменения траектории, как в случае резких поворотов, так и в случае плавных или незначительных изменений траектории.

Добавлен ряд новых событий, по которым может происходить генерация сообщений:

- превышение заданного порога скорости,

- начало стоянки (переход из состояния остановки по времени или зажиганию),

- сообщения в режиме энергосбережения.

### Оптимизация работы в режиме энергосбережения

Режим энергосбережения используется при работе трекера от резервной (внутренней)  АКБ или от бортовой АКБ ТС с низким остаточным зарядом.

Режим энергосбережения позволяет за счет периодического засыпания продлить общее время работы в зависимости от настроек до нескольких суток.

Добавлен ряд новых сценариев энергосбережения:

- не засыпать (до сильного разряда внутренней АКБ)

- засыпать и просыпаться периодически

- засыпать и просыпаться периодически, а также при срабатывании датчика движения

- засыпать и просыпаться периодически, а также при срабатывании датчика движения или датчика наклона

## Исправления ошибок

Исправлена ошибка некорректной передачи CELL ID.

Исправлена ошибка недостаточного для определения местоположения времени работы при периодическом пробуждении в режиме энергосбережения.

Исправлена ошибка нарушения периодичности пробуждении в режиме энергосбережения.

Сделаны доработки для сокращения времени запуска трекера после полного выключения питания или при выходе из режима энергосбережения.

# Версия прошивки 0.41

Дата выпуска 2019.03.13

## Исправления ошибок

Исправлена ошибка передачи ненулевой скорости во время остановки и стоянки.

Доработан алгоритм включения модема при глубоком разряде встроенной АКБ .

Добавлена команда разрешения работы Bluetooth.

# Версия прошивки 0.42

Дата выпуска 2019.03.14

## Исправления ошибок

Исправлена ошибка “залипания” недействительных координат (после реального пропадания местоположения).